目    录

一、设备用途及概述	2

二、主要技术性能	2

三、结构特征	3

四、工作原理	3

1、水提方法：	3

2、醇提方法：	4

3、芳香油提方法：	4

五、设备的安装与试车	5

1、安置要求	5

2、试车要求	5

六、使用说明及注意事项	6

1、试车前准备工作	6

2、投料	6

3、提取	7

七、保养维修	7

八、手动控制柜操作说明	8

九、主罐接管配件表	9

十、工艺流程图（见附图一）	10

十一、产品合格证书（见附图）	10

### 一、设备用途及概述

本多功能提取罐适用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漏作用，芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作，具有效率高、操作方便等优点。可适用于中药提取工艺中的水提取、醇提取、挥发油提取并可回收渣滓中的溶剂。

提取主罐及辅助设备凡与药物接触之处，均采用SUS316L或SUS304不锈钢制作加工，符合制药2010版GMP要求，因而能保证药品的质量，且寿命长。

### 二、主要技术性能

本公司生产的提取罐按形式分为正锥式，其主要技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容器类别 | 常 压 |
| 2 | 容积m³ | 1.2 |
| 3 | 设计压力MPa | 罐内 | 0.09 |
|  |  | 夹套 | 0.3 |
| 4 | 设计温度 °C | 罐内 | 120 |
|  |  | 夹套 | 143 |
| 5 | 工作介质 | 罐内 | 药液 |
|  |  | 夹套 | 饱和水蒸气 |
| 6 | 材质 | 罐体 | SUS316L |
|  |  | 夹套 | Q345R |
| 7 | 罐体直径mm | 1000 |
| 8 | 投料口直径mm | 400 |
| 9 | 排渣口直径mm | 600 |
| 10 | 排渣门出液口直径 | Φ38.1 |
| 11 | 气缸压缩空气压力MPa | 0.6-0.7 |
| 12 | 加热面积m² | 3.1 |
| 13 | 夹套安全阀开启压力MPa | 0.33 |
| 14 | 外形尺寸mm | 1200X1300X2500 |

### 三、结构特征

提取罐主体包括内筒体、夹套层、保温层、支耳、气动出渣门等；提取罐保温层以聚氨脂发泡作为保温材料。

内筒体材质为优质SUS316L，采用整体夹套材质Q345R，外筒体SUS304。 罐内配备CIP清洗口，测温口、压力表口、视灯、视镜、快开式投料口等，确保操作简便，符合GMP医药标准。具有溶剂分布均匀，出渣方便等特点。

提取罐附属设备由除沫捕集器、冷凝器、冷却器、油水分离器、双联过滤器、药液泵等组成，可根据工艺需要进行选用。

### 四、工作原理

本设备的整个提取过程是在密闭可循环系统内完成，可在常温常压提取，也可负压低温提取，满足水提、醇提、提油等各种用途，其具体工艺要求均由厂家根据药物性能要求自行设计。

提取原理：

1、水提方法：中药按一定比例加入罐内，打开夹套蒸发进阀给蒸气开始进行加热提取，在提取过程中，罐内会产生大量蒸汽，这些二次蒸汽从蒸汽口排出，经泡沫捕集器到冷凝器进行冷凝，再进入冷却器进行冷却，然后进入气液分离器进行气液分离，使残余不冷气体冷凝器上放空逸出，液体回流提取罐内，如此循环直至提取终止，当提取液达到提取工艺规定的要求后，停止加热即可。

强制循环：在提取过程中，为了提高提取效率，可用泵对药物进行强制循环（但对含淀粉多的和粘性较大的药物提取不适用强制循环），即药液从罐体下部放液管放出，经管道过滤器过滤，再用药液泵打回罐体内回流提取。

提取液的放出：提取完毕后，提取好的药液从罐体下部放液口放出，经管道过滤器过滤，然后用药液泵将药液输送至浓液工段进行浓缩。

2、醇提方法：先将药物和乙醇按一定比例加入罐内，必须罐内密闭情况下工作，打开夹套蒸发进阀给蒸气开始进行加热提取，在提取过程中，罐内会产生大量蒸汽，这些二次蒸汽从蒸汽口排出，经泡沫捕集器到冷凝器进行冷凝，再进入冷却器进行冷却，然后进入气液分离器进行气液分离，使残余不冷气体冷凝器上放空逸出，液体回流提取罐内，如此循环直至提取终止，当提取液达到提取工艺规定的要求后，停止加热即可。

强制循环：在提取过程中，为了提高提取效率，可用泵对药物进行强制循环（但对含淀粉多的和粘性较大的药物提取不适用强制循环），即药液从罐体下部放液管放出，经管道过滤器过滤，再用药液泵打回罐体内回流提取。

提取液的放出：提取完毕后，提取好的药液从罐体下部放液口放出，经管道过滤器过滤，然后用药液泵将药液输送至浓液工段进行浓缩。

3、芳香油提方法：先把含有挥发油的中药加入提取罐内，打开油分离器的循环阀门，关闭旁通回流阀门，开蒸气阀门达到挥发温度时打开冷却水进行冷却，经冷却的药液应在分离器内保持一定液位差使之分离。

### 五、设备的安装与试车

1、安置要求

（1）设备在运输过程中应避免碰撞以免损坏接管、气缸、支耳等部件。

（2）如设备安装在焊接钢结构操作平台上，则其平台支柱均应下基础，以地脚螺栓固定。

（3） 工艺管道依靠药液重力流动段，应按先后顺序，留有一定的液位差，以免液体滞留管内

（4） 速换旋转管接头处的外接管道应予以支撑，使旋转接头能 随排渣门盖一起转动，防止损坏排渣门出液连接软管。

（5） 进液管口应装置液体流量计，以方便记录进液量。

（6） 蒸汽管必须装置减压阀、安全阀和压力表等安全附件。

（7）设备配有附件，请参考工艺流程图

2、试车要求

在设备安装完毕进行投产之前，首先检查一下主罐排渣门所有气缸是否灵活，运转是否可靠；行程限位开关是否可靠、卡勾等运动部分是否灵活，关闭排渣门时，卡勾能否锁紧到位，橡胶密圈是否起到密封作用，检查主罐排渣门以及辅助设备和管道等连接处、密封处是否漏水或漏气，安全附件是否正常，只有在经过全面检查确认符合安全要求后，才能正式投水试罐。

注:在投用前应进行空罐调试，空罐调试完成后，应罐水调试，若灌水调试开启关闭都正常且不泄漏，方可投入生产。

### 六、使用说明及注意事项

1、试车前准备工作

- 检查确认多功能提取罐已清洗待用。

- 检查供汽（锅炉蒸汽）、供水（生产用水、冷却水）、供电、供气   （压缩空气）等均正常。

- 检查确认各连接管密封完好，各阀门开启正常，出渣门已安全锁紧。

- 检查安全阀、压力表是否安装好或损坏，各气缸机械部件是否完整。

- 供气缸动作用的压缩空气，应经除水、除尘、调压，经油雾器后才能使用，以保证控制阀和气缸的正常工作。

- 各气缸的进口应接有足够长的耐压软管，以保证气缸动作灵活。

- 全面检查供气线路，控制系统是否正确。

- 在通电、通水、通气一切准备好的情况下，可将设备进行带水试验，检查主罐排渣门上的气缸、卡钩等运动部分是否灵活，关闭排渣门和投料门上的气缸能否锁紧到位，然后进行全面试车运行，检查主罐排渣门和投料门以及辅助设备和管道是否漏气或漏水，在经过全面检查都正常后，才能正式投产使用。

- 投料

- 关闭好排渣门，打开投料门先向其锁紧缸通入压缩空气，使卡钩松开，然后向启闭缸进气，即打开。

- 向投料口进行药材投料，如果是水提则同时打开喷淋管阀门，从进水口向罐内加水（水料比列根据制药工艺决定）。

- 关闭投料门，先向启闭缸进气，投料门自动关闭后，向锁紧缸进气，使卡钩将投料门卡紧到位。

- 提取

- 在进行升温提取前，应将所有设备系统的阀门置于所需要的开或关的位置，并打开冷凝器和冷却器的冷却水阀（先开水，再按需要开大或全开）。

- 加热进行水提时，可向罐内进行直接加热，使之沸腾，若属有机熔剂提取（如醇提），则向夹套进蒸汽进行间接加热。

- 出药液

在提取过程中根据需要可以用泵将药物送往进行强制循环，提取完毕可用泵将提取的药物送往浓缩工段进行浓缩。

- 排渣

- 当罐内药物抽完后，为便于排渣，可向罐内放入少量水（200—300L），并向罐内放蒸汽冲动残渣。

- 向启闭缸进气（注意分先后，但几乎是同时进气，使卡钩和排渣门同时打开，让罐内的渣水迅速排出。

- 清洗设备作好下一锅提取准备工作

- 清除药渣打开水管阀门，使清水从喷淋管喷出，冲洗罐壁，其他辅助设备如泡沫捕集器和管道过滤器等按需要进行检查清洗。

- 向启闭缸进气，使排渣门关闭，再向锁紧缸进气，使卡钩将排渣门卡紧到位，打开投料门进行下一锅投料。

### 七、保养维修

- 设备上活动部件如：气缸、活塞杆及转动轴销，调节螺钉等保持清洁润滑。

- 非工作期间，主罐的投料门和排渣门应开启，以防止橡胶密封弹性失效，影响密封效果，降低使用寿命。

- 主罐投料门和排渣门密封圈处发现漏气、漏水现象可以用调整螺钉来调整卡钩上垫片使其密封，一般在打开时调整，如仍漏气、漏水则需要更换新密封圈。

- 主罐夹套部分及蒸汽管可加保温层以减少热消耗。

- 气缸和速换旋转管接头上〇型密封圈，因使用时间太长出现泄漏现象时，应及时更换

### 八、手动控制柜操作说明

本柜是提取罐的配套设备之一，以手动推拉式二位四通阀控制排渣门气动动作，实现排渣门启闭和锁紧，其基本控制操作程序如下：

- 当压缩空气储罐压力达到0.6Mpa时，才能进行工作，压力大小可由控制柜上压力表显示。

- 排渣门启闭程序

- 将排渣门松锁阀手柄拉出，排渣门锁钩自动松开，排渣门靠本身重力打开。

- 将排渣门开关阀受柄推进，排渣门即自动关闭到位后，再将排渣门松锁阀手柄推进，排渣门锁钩自动锁紧，全部操作程序自动完成。

- 手动控制柜即简易控制柜，用户根据需要，可另行设计制作电气控制柜并办理定货手续。

附：电气柜操作程序说明

首先调整气源，使其稳定在0.6Mpa（表压），准备加料前关闭排渣门，步骤是先按排渣门关闭按钮使排渣门关闭，然后按排渣门锁紧按钮锁紧排渣门，即可投料。投料时，打开投料人孔开始投料，中药材与水按一定比列工艺要求配比，当投料完成时，关闭投门口并锁紧。当提取过程结束、药液放完而准备出渣时，再接通气源，然后先打开排渣门脱钩，再打开排渣门排出渣，排完渣后再关上，整个提取过程结束。

### 九、主罐接管配件表

| 序号 | 规 格 | 连接法兰标准号 | 紧密面形式 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2m3 |  |  |  |
| A | Φ38.1 |  | 快装 | 进液口 |
| B | Φ38.1 |  | 快装 | 进水口 |
| C | Φ32 |  | 快装 | CIP清洗口 |
| D | DN400 |  | 平面 | 投料口 |
| E1-2 | DN80 |  | 平面 | 视镜/射灯 |
| F | DN150 |  | 平面 | 排汽口 |
| G | Φ32 |  | 快装 | 回流液进口 |
| H | M20×1.5 |  | 内丝 | 温度计接口 |
| I | M27×2 |  | 内丝 | 温度计接口 |
| J | DN25 |  | 平面 | 夹套蒸汽进口 |
| K | DN25 |  | 平面 | 夹套冷凝水出口 |
| X1-2 | Φ38.1 |  | 快装 | 出液口 |
| y | DN600 |  | 平面 | 出渣口 |

### 十、工艺流程图（见附图一）

### 十一、产品合格证书（见附图）